## Slide 1
Padrões e Protocolos de Comunicação
AULA 5 - REDES

## Slide 2
OBJETIVOS DA AULA
  Entender o que são protocolos de Comunicação;
Comparar os modelos OSI e TCP/IP;
Conhecer os principais protocolos usados na internet;

## Slide 3
O que é um Protocolo de Comunicação?
Definição: Protocolo é um conjunto de regras e padrões que permite a comunicação entre dispositivos em uma rede.
Explicação com analogia:
Imagine duas pessoas conversando em idiomas diferentes. Sem um idioma em comum (protocolo), a conversa não acontece.
Protocolos são como “idiomas da internet”.

## Slide 4
Exemplo real
Quando você acessa um site, seu navegador usa o protocolo HTTP para se comunicar com o servidor.

## Slide 5
Por que os protocolos são importantes:
Garantem que diferentes dispositivos e sistemas “falem a mesma língua”.
Padronizam a forma como os dados são enviados, recebidos e interpretados.
Permitem interoperabilidade entre diferentes fabricantes e tecnologias.

## Slide 6
Modelos de Comunicação: OSI x TCP/IP
OSI (Open Systems Interconnection):
Modelo teórico com 7 camadas.
Ajuda a entender e padronizar a comunicação.
TCP/IP:
Modelo prático com 4 camadas.
Base da internet atual.

## Slide 7
Comparação: OSI x TCP/IP
Camadas OSI | Camadas TCP/IP | Função Principal
7 – Aplicação | Aplicação | Interface com o usuário
6 – Apresentação |  | Formatação dos dados
5 – Sessão |  | Gerenciamento da sessão
4 – Transporte | Transporte | Controle de erro e fluxo
3 – Rede | Internet | Endereçamento e roteamento
2 – Enlace de Dados | Acesso à Rede | Comunicação física e lógica na rede local
1 – Física |  | Meio físico de transmissão
Notes: OSI Como ela é usada na prática:
USADA NA TEORIA
Para estudar redes: É muito usada em cursos para ensinar como funciona a comunicação entre computadores.
Para resolver problemas: Técnicos e profissionais de redes usam o modelo OSI para identificar em qual “camada” está o erro (por exemplo: será que é o cabo? o IP? o navegador?).
Para projetar sistemas e redes: Ajuda os engenheiros a criar tecnologias que funcionem bem com outras.
TCP/IP
O modelo TCP/IP permite que computadores se comuniquem via internet ou redes locais.
Cada camada tem sua função: desde enviar dados pela rede física até garantir que uma aplicação receba os dados completos e corretos.
O TCP/IP é a base da comunicação na internet atual.

## Slide 8
Principais Protocolos de Rede
Protocolo | Função | Camada (OSI)
HTTP | Acessar páginas da web | Aplicação (7)
HTTPS | HTTP com segurança (SSL/TLS) | Aplicação (7)
FTP | Transferência de arquivos | Aplicação (7)
DNS | Traduz nomes para endereços IP | Aplicação (7)
DHCP | Atribui IPs automaticamente | Aplicação (7)

## Slide 9
Principais Protocolos de Rede
Protocolo | Função | Camada (OSI)
TCP | Controle de transmissão, confiável | Transporte (4)
UDP | Transmissão rápida, sem verificação | Transporte (4)
IP | Roteamento e endereçamento | Rede (3)
Ethernet | Comunicação local via cabo | Enlace de Dados (2)
Wi-Fi | Comunicação sem fio local | Enlace de Dados (2)
Notes: Enlace: É a ponte direta entre dois dispositivos conectados fisicamente (como um computador e um switch).

## Slide 10
Exemplos no dia a dia
HTTP/HTTPS: Quando você acessa o Google ou Instagram.
FTP: Quando um desenvolvedor envia um site para o servidor.
DNS: Quando você digita "youtube.com" e ele te leva ao IP certo.
Notes: O DNS (Domain Name System) é como a "agenda de contatos" da internet. Ele traduz nomes de sites (como www.youtube.com) em endereços IP (como 142.250.217.206), que os computadores realmente usam para se comunicar.

## Slide 11
Exemplos no dia a dia
DHCP: Quando você conecta seu celular ao Wi-Fi e recebe um IP automático.
TCP/UDP: Assistindo Netflix (TCP) ou jogando online (UDP).
Notes: DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol (Protocolo de Configuração Dinâmica de Host).
Ele é o "cara" responsável por entregar automaticamente um IP para seu computador quando você se conecta a uma rede.

## Slide 12
ATIVIDADE PRÁTICA METODOLOGIA ATIVA

## Slide 13
Objetivo: Associar protocolos às camadas corretas (Modelo OSI).

## Slide 14
QUEM É MINHA CAMADA?
&
QUAL A MINHA FUNÇÃO?

## Slide 15
VAMOS NOS DIVIDIR EM 5 GRUPOS.

## Slide 16
ATÉ 15 MINUTOS.

## Slide 17
RESOLUÇÃO

## Slide 18
Protocolo | Camada OSI | Função Principal
HTTP | Aplicação (7) | Transferência de páginas e dados da web
SSL/TLS | Apresentação (6) | Criptografia e segurança da comunicação
SSH | Aplicação (7) | Acesso remoto seguro e criptografado
GRUPO 1

## Slide 19
Protocolo | Camada OSI | Função Principal
DNS | Aplicação (7) | Tradução de nomes de domínio em endereços IP
NetBIOS | Sessão (5) | Gerenciamento de sessões e comunicação em redes locais
ICMP | Rede (3) | Mensagens de controle e erro na rede
GRUPO 2

## Slide 20
Protocolo | Camada OSI | Função Principal
TCP | Transporte (4) | Transmissão confiável de dados com controle de erros
SMTP | Aplicação (7) | Envio de e-mails
HTTPS | Aplicação (7) | HTTP seguro com criptografia SSL/TLS
GRUPO 3

## Slide 21
Protocolo | Camada OSI | Função Principal
UDP | Transporte (4) | Transmissão rápida de dados sem garantia de entrega
PPP | Enlace de Dados (2) | Protocolo para conexão ponto a ponto
RPC | Sessão (5) | Chamada de procedimento remoto
GRUPO 4

## Slide 22
Protocolo | Camada OSI | Função Principal
IP | Rede (3) | Endereçamento e roteamento de pacotes
POP3 | Aplicação (7) | Recebimento de e-mails
PPTP | Sessão (5) | Criação de VPNs (redes privadas virtuais)
GRUPO 5

## Slide 23
QUIZ